Onderwerp: Problemen met DC2120 tapes.

Het niet naar behoren werken van verschillende tapes op het
DC2120 formaat vindt zijn oorzaak in DOS 6.0. (Enkele klachten
zijn: niet kunnen formatteren, foutmeldingen bij back-uppen en
het niet kunnen restoren van data.) Dit is op te lossen door:
  * Smartdrive en Double Space niet te gebruiken.
  * De volgende wijzigingen in de CONFIG.SYS aan te brengen:
     - FILES=40   (minimaal)
     - BUFFERS=40 (minimaal, eventuele ,0 verwijderen)
     - STACKS=17,256
  * Als men EMM.386 gebruikt geen gebruik maken van /HISCAN.

Het hangen van het systeem komt door een te kort aan vrij
conventineel geheugen (vrij geheugen in de eerste 640 kB).